## Slide 1
主讲教师：陈家友
VSLAM实践课程
--- SVO算法介绍

## Slide 2
目录
01 SVO简介
02 SVO理论介绍
03 SVO部署指南
04 探索总结

## Slide 3
03 SVO部署指南

## Slide 4
03 SVO部署指南
操作系统：Ubuntu 16.04
ROS版本：ROS-kinetic
Xbot仿真平台
运行环境：

## Slide 5
03 SVO部署指南
安装摄像头驱动usb_cam
$ mkdir -p ~/catkin_USB_cam/src #创建USB_cam工作空间catkin_USB_cam
$ cd ~/catkin_USB_cam/src
$ git clone https://github.com/ros-drivers/usb_cam.git #下载源码
$ cd ..
$ catkin_make #编译
部署SVO+usb_camera

## Slide 6
03 SVO部署指南
相机标定
打印标定板
打开相机
  $ cd ~/catkin_USB_cam #Scatkin_USB_cam为USB_camera的工作空间
  $ source devel/setup.bash #刷新环境
  $ roslaunch usb_cam usb_cam-test.launch
打开矫正窗口
$ rosrun camera_calibration cameracalibrator.py --size 8x6 --square 0.0245 image:=/usb_cam/image_raw camera:=/usb_cam
移动标定板
不断移动标定板，直到CALIBRATE按钮变亮
计算矫正参数
  点击CALIBRATE按钮就会进行标定（标定过程将持续一两分钟）。并可以在命令窗中看到标定参数，点击COMMIT将结果保存到电脑。
部署SVO+usb_camera

## Slide 7
03 SVO部署指南
修改配置参数
修改rpg_svo/svo_ros//param/camera_atan.yaml文件参数为标定得到的对应参数
修改rpg_svo/svo_ros/launch/live.launch文件参数（将订阅的topic改为USB_camer发布的topic),将第六行改为<param name="cam_topic" value="/usb_cam/image_raw" type="str" />
部署SVO+usb_camera

## Slide 8
03 SVO部署指南
启动USB_camera
$ cd ~/catkin_USB_cam #Scatkin_USB_cam为USB_camera的工作空间
$ source devel/setup.bash #刷新环境
$ roslaunch usb_cam usb_cam-test.launch
启动SVO+USB_camera

## Slide 9
03 SVO部署指南
启动SVO
#打开新终端
$ cd ~/SVO_demo/ #SVO_demo为SVO的工作空间
$ source devel/setup.bash #刷新环境
$ roslaunch svo_ros live.launch
#打开新终端
$ cd ~/SVO_demo/ #SVO_demo为SVO的工作空间
$ source devel/setup.bash #刷新环境
$ rosrun rviz rviz -d ~/SVO_demo/src/rpg_svo/svo_ros/rviz_config.rviz
# 打开新终端
$ cd ~/SVO_demo/ #SVO_demo为SVO的工作空间
$ source devel/setup.bash #刷新环境
$ rosrun rqt_svo rqt_svo # SVO NameSpace栏输入svo
启动SVO+USB_camera

## Slide 10
03 SVO部署指南
启动截图如下：
启动SVO+USB_camera

## Slide 11
谢 谢